## Slide 1
2013150014 박세준
2013150039 최익현
2015154012 모지수
2015150050 유태준
찾아줄개
반려동물 디바이스 및 어플리케이션
Companion Animal Device & Application

## Slide 2
목차
1. 종합설계 개요
3. 시스템 시나리오
2. 관련 연구 및 사례
4. 시스템 구성도
8. 종합설계 수행 일정
7. 데모 환경 설계
6. 개발 환경 및 개발 방법
5. 시스템 모듈 상세설계

## Slide 3
1. 종합설계 개요 - 지적사항 및 지적사항 답변
지난 발표에서의 지적 사항
지적 사항에 대한 답변
UI를 보완할 것
다음 사진과 같이 UI보완
어플리케이션 기능 추가 보완
- 기존 로그인 화면 -
- 로그인 화면 -
- GPS 기반 위치 -

## Slide 4
1. 종합설계 개요 - 지적사항 및 지적사항 답변
- 회원가입 -
- 기존 UI -
- 메뉴 선택 -

## Slide 5
1. 종합설계 개요 – 개발 배경
점점 반려동물을 키우는 가정집 비율 증가추세
더불어, 반려동물 시장 성장 전망 크게 증가
반려동물의 대한 관심도 증가에 따른 반려동물을
케어할 디바이스 & 어플리케이션 필요성 증대
반려동물 사육 가구수 증가

## Slide 6
1. 종합설계 개요 – 개발 목표 및 효과
반려동물의 삶의 질 향상에 기여 가능
디바이스 및 어플리케이션을 통해 사용자가
반려동물 사육을 조금 더 쉽게 할 수 있음
여러가지 기능을 통해 반려동물을 더 세밀하게
신경 써 건강유지 및 분실 방지
반려동물 사육을 더 쉽게!

## Slide 7
2. 관련 연구 및 사례
종류 | 통신방법 | 특징
KEYCO | LoRa | 위치 추적 기능 긴급 호출 기능 안심 존 기능 로드뷰 및 위성 사진 지원
Hachi Tag | BlueTooth 4.0 | 분실 위치 찾기 수신 거리 설정 펫 관리 및 펫 캘린더 펫 트레이닝
T-pet | 3G & WiFi | 실시간 위치 추적 산책 코스 관리 활동 및 휴식량 분석 음성 메세지 전송

## Slide 8
2. 관련 연구 및 사례 – 기존 사례와의 차이점
LoRa모듈을 사용한
위치 추적 기능,
안심존기능
분실 위치 찾기,
펫 관리 및 펫 캘린더,
펫 트레이닝
산책 코스 관리,
활동 및 휴식량 분석
찾아줄개
기존에 존재하던 디바이스 및 어플리케이션의 유용한 기능들만 모아
*LoRa란?
SKT 전용망을 통한 원거리 통신모듈

## Slide 9
3. 시스템 수행 시나리오 (산책코스 및 활동량 관리)
반려동물과 함께 활동 및 산책
활동량 및 산책로 체크 기능 실시
소모 칼로리 및 산책로 저장
추후에도 산책로 경로
및 소모 시간 확인 가능
활동량
10%
+kcal
식사량 권장

## Slide 10
3. 시스템 수행 시나리오 (분실 위치 찾기)
스마트 목줄 착용 후 산책
반려동물을 잃어 버릴 경우
블루투스를 이용하여 ‘잃어버린 시점‘ 위치 값을 받아 옴
연동된 앱이 반려동물의 위치를 표시해 줌
GPS정보를 이용하여
반려동물을 찾음
LoRa
일정 거리 초과 시 LoRa를 이용하여
‘실시간‘ 위치 값을 받아옴

## Slide 11
3. 시스템 수행 시나리오 (안심존 설정)
산책을 위해 스마트 목줄을 착용
스마트 목줄과 애플리케이션을 연동
애플리케이션 내의 블루투스
설정을 통한 안심 존 설정
#안심 존이란?
사용자가 디바이스와 스마트기기
간의 거리를 설정할 수 있는 기능
반려동물과 일정 거리 이상 벌어질 경우
스마트 기기로 푸쉬 알림 전송

## Slide 12
3. 시스템 수행 시나리오 (기타기능 – 펫 관리 및 트레이닝)
반려동물 정보 입력
성별
나이
이름
임신
캘린더
캘린더를 통한 펫 일정 관리
반려동물 트레이닝 수행
소리를 통한 반복 훈련
반복 숙달을 통한 특정 행동 성취

## Slide 13
4. 시스템 구성도
GPS module
Vib module
Bluetooth 4.0
Record module
GPS ,
진동값
Data Uplink
Data Downlink
GPS ,
진동값
Module 제어신호
Bluetooth 4.0
GPS 지도 표시
진동값 기반
활동량 계산
위치 파악, 추적
블루투스가 안될시,
Module 제어 신호
Data Uplink
Data Downlink
Module
제어신호

## Slide 14
5. 시스템 모듈 상세설계
- 유스케이스 다이어그램 -

## Slide 15
5. 시스템 모듈 상세설계
- BLE4.0 연동 시퀀스 다이어그램 -

## Slide 16
5. 시스템 모듈 상세설계
- LoRa 연동 시퀀스 다이어그램 -

## Slide 17
VDD
GND
USART1|RX
USART1|TX
SD CARD
READER
LOM102A
UNO PROTO SHIELD
Digital Input/Output
5. 시스템 모듈 상세설계
- 디바이스 회로도 -

## Slide 18
5. 시스템 모듈 상세설계
아두이노
기능
- 모듈 및 센서를 통한 데이터 제어
- LoRa모듈을 제어하는 Host PC 기능
다루는 정보
- GPS값, 진동값, 음성출력 정보
* 서비스에 필요한 데이터값 제어
- 스마트 기기와 디바이스의 통신 연결 상태
* BLE4.0 모듈을 통한 통신 연결 제어
데이터 송수신 방법
- 측정된 데이터 값을 LoRa모듈에 UART 통신을 통해 전송
- LoRa모듈을 제어하는데 필요한 명령어 전송

## Slide 19
5. 시스템 모듈 상세설계
아두이노 – GPS 클래스
클래스명 | GPS
속성(Attributes) | 
-state // 상태변수 GPS=1 -uart_gps(RXPIN, TXPIN) // GPS 를위한 속성, UART통신 -RXPIN,TXPIN // GPS모듈과 우노쉴드를 연결하기위한 핀 -latitude // 위도 변수 -longitude // 경도 변수 | 
오퍼레이션(Operations) | 
+getgps() // Neo-6m 으로 부터 gps정보를 받아옴 +loop2() // GPS를 받아오는 작업수행 +LRW 31 latitude Mytpe Fport // uplink data 전송 (위도값) +LRW 31 longitude Mytpe Fport // uplink data 전송 (경도값) +Subscription() // Thingplug 로부터 앱서버로 downlink data 전송 | 

## Slide 20
5. 시스템 모듈 상세설계
아두이노 – Vibration 클래스
클래스명 | Vibration
속성(Attributes) | 
-vibr_Pin // 진동센서핀 0번 -m // 진동량 저장 변수 | 
오퍼레이션(Operations) | 
+TP_init() // 센서값 실제신호로 측정하여 m리턴 +vib() // 진동수를 측정하기위해 상태변수 변경 +LRW 31 m Mytpe Fport // uplink data 전송 (활동값) +Subscription() // Thingplug 로부터 앱서버로 downlink data 전송 | 

## Slide 21
5. 시스템 모듈 상세설계
아두이노 – Sound 클래스
클래스명 | Sound
속성(Attributes) | 
-REC // 녹음센서핀 9번 -PLAYE // 재생센서핀 10번 | 
오퍼레이션(Operations) | 
+pinMode(REC, OUTPUT) // 녹음핀 출력으로 지정 +pinMode(PLAYE, OUTPUT) // 재생핀 출력으로 지정 +digitalWrite(REC, HIGH) // 녹음 +digitalWrite(PLAYE, HIGH) // 재생 +digitalWrite(REC, LOW) // 재생정지 +digitalWrite(PLAYE, LOW) // 녹음정지 | 

## Slide 22
5. 시스템 모듈 상세설계
LoRa모듈
기능
- 아두이노 디바이스와 스마트 기기의 장거리 통신 가능
- 아두이노와 UART통신을 통한 센서값 송수신
다루는 정보
- 아두이노의 데이터값 UpLink, DownLink 정보
* 아두이노가 제어하는 다양한 센서값 각각의 송수신 상태 제어
- 스마트 기기와 디바이스의 통신 연결 상태
* BLE4.0 통신이 불가능한 거리일 때만 통신상태 유지
데이터 송수신 방법
- SK가 제공하는 서버망 ThingPlug 서버에 데이터 전송
- ThingPlug에서 개발자 서버로 데이터 송신 후 사용자 어플리케이션에 송신

## Slide 23
5. 시스템 모듈 상세설계
LoRa모듈
WKUP1 : WAKEUP1
P7 : UART1 TX
P19 : UART1 RX
GPIO
UART RX
UART TX
WKUP1
모듈 Wake-up을 위한 상승단
UART1 TX, RX
CLI 커맨드 송수신을 위한 통신
로라 모듈 LOM102A
Host PC(아두이노)
* CLI 커맨드
LoRa모듈을 제어하기 위한 특수한 명령어
{Command} {CID(Command ID)} {Options} CR LF
아래의 형식을 따름

## Slide 24
5. 시스템 모듈 상세설계
클래스명 | LoRa
속성(Attributes) | 
-AppEUI // App 아이디 -LTID // Thingplug에 디바이스 연동을 위한 아이디 -DevEUI // 디바이스 아이디 -Paseudo AppKey // 가상 App 키 -Class Type // 클래스 타입 | 
오퍼레이션(Operations) | 
+LRW 30 Activation // 활성화, 비활성화 설정 +LRW 31 Message Mytpe Fport // uplinke data 전송 +LRW 32 Report time // 주기보고시간 설정 (단위 : sec) +LRW 33 AppEUI // Applicaition EUI 설정 +LRW 34 // 주기보고시간 설정 값 확인 +LRW 35 data rate // Data rate 설정 +LRW 38 // link 와의 연결성태 확인 +LRW 3F // device EUI 설정 값 확인 +LRW 40 // App EUI 설정 값 확인 +LRW 49 // Serial 연결상태 확인 | 
LoRa 클래스

## Slide 25
5. 시스템 모듈 상세설계
ThingPlug
기능
- SK에서 제공하는 IoT 개발을 위한 개방형 플랫폼
- LoRa에서 송수신하는 데이터를 자체개발 서버에 전달하기 위해 거쳐가야 함
다루는 정보
- 아두이노 및 로라모듈 에서 제공하는 모든 데이터
- Php서버에 데이터를 전송할 주기 정보
* uplink, downlink 주기 설정 가능
데이터 송수신 방법
- 기존의 App Server에 Binding기능을 덧붙여 송수신 가능
App서버의 요청에 따라 데이터를 전송하는 Poling 방식
자동으로 푸쉬해 주는 Subscription 방식 두가지

## Slide 26
5. 시스템 모듈 상세설계
클래스명 | ThingPlug
속성(Attributes) | 
-CSEBase // App EUI, 서비스의 고유 ID -SVC Version // 서비스의 버전 -Node // 디바이스 물리적 정보 관리 Resource -remoteCSE // LTID, 디바이스 논리적 정보 관리 Resource -Container // 디바이스 주기 보고 저장 Resource -ukey // Thingplug API를 사용하기 위해 필요한 키 -portal id // Thingplug 홈페이지 아이디 -portal password // Thingplug 홈페이지 비밀번호 | 
오퍼레이션(Operations) | 
+Polling() +Subscription() | 
ThingPlug 클래스

## Slide 27
5. 시스템 모듈 상세설계
php 서버
기능
- ThingPlug에 수신된 데이터를 Downlink
- 데이터를 직접적으로 개발 App과 송수신
다루는 정보
- ThingPlug에서 수신하는 모든 데이터
- App에서 요청하는 데이터
ThingPlug - 지속적으로 데이터를 서버에 수신
서버 - app의 요청에 따라 데이터 송수신
데이터 송수신 방법
- Mysql 함수를 통해 서버DB에 데이터 저장
- 사용자 App의 제어문을 통해 DB와 App의 데이터를 송수신

## Slide 28
5. 시스템 모듈 상세설계
클래스명 | phpserver
속성(Attributes) | 
-user_id //사용자의 ID -user_pw //사용자의 PW -user_name //사용자의 이름 -user_phone //사용자 번호 -user_mail //사용자 이메일 -animal_name //반려동물 이름 -animal_data //반려동물 생일 -animal_gender //반려동물 성별 -animal_image //반려동물 이미지 -lat //위도값 -lng //경도값 -vib //진동값 | 
오퍼레이션(Operations) | 
+mysqli_connect() // 웹서버(DB)에 연결하기 위한 함수 +mysqli_select_db() // 웹서버(DB)에 연결한 후 DB를 선택하는 함수 +mysqli_error() //웹서버 에러표시 함수 +mysqli_query(쿼리문) //DB에 쿼리를 보내주는함수 +mysqli_fetch_array //DB에서 가져온 하나의 열을 배열 형태로 저장하는 함수 +mysqli_num_rows //mysqli_query함수로 얻은 열의 개수를 계산하는 함수 | 
php 서버 클래스

## Slide 29
5. 시스템 모듈 상세설계
안드로이드 App
기능
- php서버의 데이터 직접적으로 수신
- 필요한 데이터를 요청하여 시각적으로 화면에 표시
다루는 정보
- php서버에 대한 제어명령
- BLE4.0, LoRa를 통한 디바이스 제어문
* App과 서버간의 데이터 송수신 제어
데이터 송수신 방법
- 두 가지 통신방법을 통해 아두이노 디바이스 제어
- 편리한 사용자 인터페이스 제공
- AsyncTask<> 함수를 사용하여 서버의 데이터 수신

## Slide 30
5. 시스템 모듈 상세설계
안드로이드 App – Bluetooth 클래스
클래스명 | Bluetooth
속성(Attributes) | 
-rssi // 신호의 강도 -uuid //블루투스 기기의 고유 ID -BluetoothService //블루투스 서비스 -REQUEST_BT_ENABLE //블루투스 연결 요청 식별자 -List<ScannedDevice> // 검색된 블루투스 장치 리스트 | 
오퍼레이션(Operations) | 
+getDefaultAdapter() // 스마트폰 블루투스 지원여부 확인, null일경우 종료 +isEnable() // 스마트폰의 블루투스 활성화 여부 확인, 활성화 여부가 되어있지 않으면 활성화 요구 대화창 발생 +bluetoothinitialize() // 블루투스 활성화 함수 +doDeviceScanning() // 블루투스 장치 검색 및 중단 +onReceive() // 검색된 결과를 처리함, 검색된 기기가 있다면 Receiver에 전달, Receiver 등록 시 intent에 BluetoothDevice.ACTION_FOUND 추가 +deviceConnected() // 블루투스 연결확인 함수, 연결되면 화면에 "Connected" 출력 +deviceDisconnected() //블루투스 연결 해제 확인 함수, 연결 해제시 화면에 "Disconnected"출력 | 

## Slide 31
5. 시스템 모듈 상세설계
안드로이드 App – 블루투스 Permission 함수
android.permission.BLUETOOTH | 
설명 | 블루투스 페어링된 장치에 연결을 허용
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN | 
설명 | 블루투스 장치의 페어링과 검색을 허용

## Slide 32
5. 시스템 모듈 상세설계
안드로이드 App – Server연동 함수
insertDB() |  | receiveAnimalInfo()
설명 | 서버<->어플리케이션간의 데이터 송수신함수 | 
onPreExcuted() | 
설명 | 백그라운드 작업을 실행하기전 수행함수, 초기화함수 ex) 작업이 진행중일때의 ProgressDialog 등
doInBackground() | 
설명 | onPreExcuted()함수 실행 후 수행되는 서버와 App의 데이터 및 송수신 제어 함수
onPostExecuted() | 
설명 | 백그라운드작업이 완료된 후 결과값 출력함수 ex) 완료되었다는 Toast메세지, 반려동물의 정보 동기화 등

## Slide 33
6. 개발 환경 및 개발 방법
아두이노
통합 개발 환경 IDE
데이터 베이스 구축을
위한 MySQL
어플리케이션 구축을 위한
Android Studio
장거리 통신을 위한
LoRa 개발 환경
SK IoT 연동서버
ThingPlug
App 서버 개발환경
Php 서버

## Slide 34
6. 개발 환경 및 개발 방법
Arduino UNO

## Slide 35
6. 개발 환경 및 개발 방법
GPS 모듈: NEO-6M
BlueTooth 모듈: HM-10
LoRa 모듈: LOM102A
위치 값을 받아오기 위한 GPS 모듈
위치 값을 전송하기 위한 BlueTooth 모듈
SKT 전용망을 이용한
원거리 통신 모듈
진동 센서: SW-420
반려동물의 활동량 확인을 위한 진동 센서
녹음 센서: ISD1820
반려동물 트레이닝을
위한 녹음 모듈

## Slide 36
6. 개발 환경 및 개발 방법
GPS모듈을 통해 위치 값 아두이노 SD카드 모듈에 저장
BlueTooth모듈을 통해 위치 값 스마트 기기에 전송
어플리케이션 지도를 통한 위치 값 파악
Mysql DB에 위치 값 및 다른 정보 저장
필요에 따른 저장된 데이터 활용
스마트 기기내의 애플리케이션을 통한 반려동물 케어
아두이노 통합 개발 환경 IDE를 통한 아두이노 실현

## Slide 37
7. 데모 환경 설계
데모 환경 구성
안드로이드 스마트폰 : 디바이스와 연동된 앱을 실행해 모듈 제어를 위한 신호를 보내고
서버에서 받아온 데이터를 특정 기능에 맞게 저장 및 안내
디바이스 : 신호를 받고 모듈의 데이터를 서버로 전송

## Slide 38
7. 데모 환경 설계
데모 방법
앱에서 신호를 보내 디바이스에서 제대로 GPS 값을 보내 주는지, 또 그 값을 받아와서 DB에 경로 저장이 되는지 데모
진동 모듈에서 받아온 값을 토대로 활동량 계산이 잘 되는지 데모
디바이스가 블루투스 연결 반경에서 벗어날 시 로라로 연결 후 값을 받아 앱 상 지도에 표시가 되는지 데모
디바이스가 블루투스 연결 반경에서 벗어났을 시 푸쉬 알람이 제대로 오는지 데모
반려동물 정보, 일정 등 DB에 저장된 정보들이 앱에 잘 표시가 되는지 데모
훈련 신호를 보냈을 때 디바이스 녹음 모듈에서 소리가 잘 나오는지 데모

## Slide 39
8. 업무 분담
 | 박세준 | 최익현 | 모지수 | 유태준
자료수집 | Arduino 사용법 및 기능조사 | Arduino 사용법 및 기능조사 | Android Studio사용법 및 기능조사 | Android Studio사용법 및 기능조사
설계 및 구현 | BlueTooth를 통한 스마트기기 데이터 전송 구현 | GPS를 이용해 데이터 SD카드에 저장 구현 | 애플리케이션 기능 및 인터페이스 구현 | 애플리케이션 기능 및 인터페이스 구현
기타 | 문서작성 | 버전관리 | 팀장 및 일정관리 | 재무담당
테스트 및 유지보수 | 개발된 H/W 및 S/W 테스트 및 유지보수 |  |  | 

## Slide 40
9. 종합 설계 수행 일정
항목 | 추진사항 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7~8월
요구사항 정의 및 분석 | 요구사항 정의 및 분석 요구사항 명세 |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템 설계 및 상세 설계 | 시스템 설계 상세설계 |  |  |  |  |  |  |  | 
Arduino 기능 구현 | Arduino 모듈별 기능 구현 |  |  |  |  |  |  |  | 
Android 기능, 인터페이스구현 | Android기능 및 데이터베이스 구현 |  |  |  |  |  |  |  | 
Android & Arduino 통신 구현 | Android & Arduino 통신구현 |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 및 데모 | Android 테스트 Arduino 테스트 |  |  |  |  |  |  |  | 
문서화 및 발표 | 제안서, 중간보고서, 최종발표 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 41
10. 참고 문헌
http://www.ntrexgo.com/archives/33059 (오렌지 보드)
문헌
아두이노 상상을 스케치하다 (Jpub)
스케치로 시작하는 아두이노 프로그래밍 (Jpub)
사이트
http://www.eduino.kr/index.html (아두이노)
https://developer.android.com/samples/index.html (안드로이드)
https://lora.sktiot.com/main/index.do (로라모듈)
http://platum.kr/archives/31051 (반려동물을 위한 디바이스 및 웹서비스 분석)

## Slide 42
https://github.com/orgs/teamSMIJ/
11. GitHub
https://github.com/orgs/teamSMIJ/